## Slide 1
问题的提出：
对人眼视觉系统的研究表明，人类对形状的感知一般通过识别边缘、轮廓、前景和背景形成。因此，在图像处理中，边缘信息十分重要，数字图像的边缘检测是图像锐化、图像分割、区域形状特征提取等技术的重要基础。
如何检测边缘轮廓信息？
第7章 图像锐化

## Slide 2
问题的提出：
第7章 图像锐化
边缘是图像中亮度突变的区域，可通过计算局部图像区域的亮度差异，检测出不同目标或场景各部分之间的边界。
图像锐化（Image Sharpening）：加强图像中景物的边缘和轮廓, 突出图像中的细节或者增强被模糊了的细节。

## Slide 3
主要内容
7.1 图像边缘分析
7.2 一阶微分算子
7.3 二阶微分算子
7.4 高斯滤波与边缘检测
7.5 频域高通滤波
7.6 基于小波变换的边缘检测
7.7 综合实例

## Slide 4
7.1 图像边缘分析
图像中的边缘主要有以下几种类型：细线型边缘、突变型边缘和渐变型边缘
突变型边界
渐变型边界
细线型边界

## Slide 5
变化曲线图
一阶导数
二阶导数
边缘示意图
①
②
①
②
③
③
7.1 图像边缘分析
突变型细节：检测一阶微分极值点，二阶微分过0点
细线型细节：检测一阶微分过0点，二阶微分极值点
渐变型细节：难检测，二阶微分信息略多于一阶微分

## Slide 6
7.2.1 梯度算子
7.2.2 Robert算子
7.2.3 Sobel算子
7.2.4 Prewitt算子
7.2 一阶微分算子

## Slide 7
在图像处理中应用微分最常用的方法是计算梯度
对于图像函数f(x,y)，
它在(x,y)处的梯度为
用梯度的幅度来代替
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（1）定义
或

## Slide 8
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（1）定义
离散的数字矩阵，用差分来代替微分
称为梯度图像

## Slide 9
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（2）边缘检测
对梯度图像进行阈值化，检测局部变化极值
二值化边界与背景
突出边界
固定边界灰度
此处，阈值的选择决定边缘检测效果

## Slide 10
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（3）示例
3
3
3
3
3
3
7
7
7
3
3
7
7
7
3
3
7
7
7
3
3
3
3
3
3
0
4
4
4
0
4
0
0
4
0
4
0
0
4
0
4
4
4
8
0
0
0
0
0
0

## Slide 11
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（4）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
subplot(131),imshow(Image),title('原图像');
[h,w]=size(Image); edgeImage=zeros(h,w);
for x=1:w-1
for y=1:h-1
edgeImage(y,x)=abs(Image(y,x+1)-Image(y,x))
+abs(Image(y+1,x)-Image(y,x));
end
end
subplot(132),imshow(edgeImage),title('梯度图像');
sharpImage=Image+edgeImage;
subplot(133),imshow(sharpImage),title('锐化图像');

## Slide 12
7.2.1 梯度算子
一阶微分算子
（4）例程
原图
梯度图像
锐化图像
原图
梯度图像

## Slide 13
7.2.2 Robert算子
一阶微分算子
（1）定义
交叉求微分
用模板表示为

## Slide 14
7.2.2 Robert算子
一阶微分算子
（2）示例
得

## Slide 15
7.2.2 Robert算子
一阶微分算子
（3）例程
函数：BW=edge(I,TYPE,PARAMETERS)
程序
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
BW= edge(Image,'roberts');
figure,imshow(BW),title('边缘检测');
H1=[1 0; 0 -1]; H2=[0 1;-1 0];
R1=imfilter(Image,H1); R2=imfilter(Image,H2);
edgeImage=abs(R1)+abs(R2);
figure,imshow(edgeImage),title('Robert梯度图像');
sharpImage=Image+edgeImage;
figure,imshow(sharpImage),title('Robert锐化图像');

## Slide 16
7.2.2 Robert算子
一阶微分算子
（3）例程
梯度图像
边缘检测
锐化图像
原图
梯度图像

## Slide 17
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（1）定义

## Slide 18
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（2）示例
效果分析
  引入平均因素，对图像中随机噪声有一定的平滑作用
  相隔两行或两列求差分，故边缘两侧的元素得到了增强，边缘显得粗而亮

## Slide 19
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（3）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
figure,imshow(Image),title('原图像');
BW= edge(Image,'sobel');
figure,imshow(BW),title('边缘检测');
H1=[-1 -2 -1;0 0 0;1 2 1]; H2=[-1 0 1;-2 0 2;-1 0 1];
R1=imfilter(Image,H1); R2=imfilter(Image,H2);
edgeImage=abs(R1)+abs(R2);
figure,imshow(edgeImage),title('Sobel梯度图像');
sharpImage=Image+edgeImage;
figure,imshow(sharpImage),title('Sobel锐化图像');

## Slide 20
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（3）例程
Sobel边缘检测
Sobel梯度图像
Sobel锐化图像

## Slide 21
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（4）扩展算子

## Slide 22
两种算子视觉效果区别不大，扩展算子检测的边缘信息丰富，在需要边缘方向信息的情况下，扩展算子应用更广
7.2.3 Sobel算子
一阶微分算子
（4）扩展算子
两个模板梯度图像
八个模板梯度图像

## Slide 23
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（1）定义

## Slide 24
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（2）示例

## Slide 25
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（3）扩展算子

## Slide 26
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（4）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
H1=[-1 -1 -1;0 0 0;1 1 1]; H2=[0 -1 -1;1 0 -1;1 1 0];
H3=[1 0 -1;1 0 -1;1 0 -1]; H4=[1 1 0;1 0 -1;0 -1 -1];
H5=[1 1 1;0 0 0;-1 -1 -1]; H6=[0 1 1;-1 0 1;-1 -1 0];
H7=[-1 0 1;-1 0 1;-1 0 1]; H8=[-1 -1 0;-1 0 1;0 1 1];
R1=imfilter(Image,H1); R2=imfilter(Image,H2);
R3=imfilter(Image,H3); R4=imfilter(Image,H4);
R5=imfilter(Image,H5); R6=imfilter(Image,H6);
R7=imfilter(Image,H7); R8=imfilter(Image,H8);

## Slide 27
edgeImage1=abs(R1)+abs(R7);
sharpImage1=edgeImage1+Image;
f1=max(max(R1,R2),max(R3,R4));
f2=max(max(R5,R6),max(R7,R8));
edgeImage2=max(f1,f2);
sharpImage2=edgeImage2+Image;
subplot(221),imshow(edgeImage1),title('两个模板梯度图像');
subplot(222),imshow(edgeImage2),title('八个模板梯度图像');
subplot(223),imshow(sharpImage1),title('两个模板锐化图像');
subplot(224),imshow(sharpImage2),title('八个模板锐化图像');
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（4）例程

## Slide 28
7.2.4 Prewitt算子
一阶微分算子
（4）例程
两个模板梯度
八个模板梯度
八个模板锐化

## Slide 29
7.3 二阶微分算子
（1）定义
拉普拉斯算子：

## Slide 30
7.3 二阶微分算子
（1）定义
或
锐化模板：

## Slide 31
7.3 二阶微分算子
（2）示例

## Slide 32
7.3 二阶微分算子
（3）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
figure,imshow(Image),title('原图像');
H=fspecial('laplacian',0);
R=imfilter(Image,H);
edgeImage=abs(R);
figure,imshow(edgeImage),title('Laplacian梯度图像');
H1=[0 -1 0;-1 5 -1;0 -1 0];
sharpImage=imfilter(Image,H1);
figure,imshow(sharpImage),title('Laplacian锐化图像');

## Slide 33
7.3 二阶微分算子
（3）例程
原图
滤波图像
锐化图像

## Slide 34
7.3 二阶微分算子
（3）例程
原图
滤波图像
锐化图像

## Slide 35
7.4.1 高斯函数
7.4.2 LOG算子
7.4.3 Canny算子
7.4 高斯滤波与边缘检测

## Slide 36
7.4.1 高斯函数
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
高斯函数
高斯函数一阶导数

## Slide 37
7.4.1 高斯函数
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
高斯函数二阶导数

## Slide 38
7.4.1 高斯函数
高斯滤波与边缘检测
（2）特点

## Slide 39
7.4.1 高斯函数
高斯滤波与边缘检测
（2）特点
随着远离原点，权值逐渐减小到零，表明离中心较近的图像值比远处的更重要；标准差σ决定邻域范围，总权值的95％包含在2σ的中间范围内
二阶导数具有光滑的中间突出部分，函数值为负；两个光滑的侧边突出部分，值为正。零交叉位于-σ和+σ处，与g(x)的拐点和g'(x)的极值点对应
1D形式绕垂直轴旋转得各向同性的2D函数形式（在任意过原点的切面上具有相同的1D高斯截面），其二阶导数形式好像一个宽边帽或称为墨西哥草帽
从数学推导上，帽子的空腔口沿z=g(x,y)轴向上，在显示和滤波应用中空腔口一般朝下，即中间突起的部分为正，帽边为负。

## Slide 40
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
Marr用高斯函数先对图像作平滑，然后用拉普拉斯算子检测边缘，简称LOG滤波器
将g与图像函数f卷积，得到一个平滑的图像函数，对该函数做拉普拉斯运算，提取边缘
二元高斯函数：

## Slide 41
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
可以证明：
为LOG滤波器，也称为Marr-Hildrech算子
σ称为尺度因子，大的值可用来检测模糊的边缘，小的值可用来检测聚焦良好的图像细节。

## Slide 42
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
∇2g的横截面
LOG算子的形状如图所示，常称为墨西哥草帽
滤波器的大小由σ的数值或等价地由w2D的数值来确定。为了不使函数被过分地截短，应在足够大的窗口内作计算，窗口宽度通常取为：

## Slide 43
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
模板形式
σ取不同的值，对应不同大小的模板

## Slide 44
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（1）定义
11×11的LOG近似模板，σ2＝2

## Slide 45
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（2）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
figure,imshow(Image),title('原图像');
BW= edge(Image,'log');
figure,imshow(BW),title('Log边缘检测');
H=fspecial('log',7,1);
R=imfilter(Image,H);
edgeImage=abs(R);
figure,imshow(edgeImage),title('Log滤波图像');
sharpImage=Image+edgeImage;
figure,imshow(sharpImage),title('Log锐化图像');

## Slide 46
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（2）例程
边缘检测
滤波图像
锐化图像

## Slide 47
7.4.2 LOG算子
高斯滤波与边缘检测
（2）例程

## Slide 48
7.4.3 Canny算子
高斯滤波与边缘检测
（1）最优边缘检测
John F.Canny于1986年开发出来的一个多级边缘检测算法，被很多人认为是边缘检测的最优算法
最优边缘检测的三个主要评价标准
低错误率。标识出尽可能多的实际边缘，同时尽可能的减少噪声产生的误报。
对边缘的定位准确。标识出的边缘要与图像中的实际边缘尽可能接近。
最小响应。图像中的边缘最好只标识一次，并且可能存在的图像噪声部分不应标识为边缘。

## Slide 49
7.4.3 Canny算子
高斯滤波与边缘检测
（2）步骤
使用高斯平滑滤波器卷积降噪
计算平滑图像的梯度幅值和方向，可采用不同的梯度算子
对梯度幅值应用非极大抑制，即找出图像梯度中的局部极大值点，其他非局部极大值点置零
使用双阈值检测和连接边缘
  高阈值用来找到每一条线段
  低阈值用来确定线段上的点

## Slide 50
7.4.3 Canny算子
高斯滤波与边缘检测
（3）例程
Image=im2double(rgb2gray(imread('lotus.jpg')));
figure,imshow(Image),title('原图像');
BW= edge(Image,'canny');
figure,imshow(BW),title('Canny边缘检测');
原图
边缘检测

## Slide 51
7.5 频域高通滤波
IDFT
DFT
原理：
关键技术：
高通滤波器的设计

## Slide 52
7.5 频域高通滤波
（1）理想高通滤波器

## Slide 53
7.5 频域高通滤波
（1）理想高通滤波器
D0=5
D0=68
lena图像
傅里叶频谱图
D0=11
D0=45

## Slide 54
7.5 频域高通滤波
（2）巴特沃斯高通滤波器

## Slide 55
7.5 频域高通滤波
（2）巴特沃斯高通滤波器
原图
高通滤波
锐化
D0=35; n=3;

## Slide 56
7.5 频域高通滤波
（3）指数高通滤波器

## Slide 57
7.5 频域高通滤波
（3）指数高通滤波器
原图
高通滤波
锐化
D0=35; n=3;

## Slide 58
7.5 频域高通滤波
（4）梯形高通滤波器

## Slide 59
7.5 频域高通滤波
（4）梯形高通滤波器
原图
高通滤波
锐化
D0=35; D1=75; n=3;

## Slide 60
7.6 基于小波变换的边缘检测
（1）原理
对图像进行小波变换，将高频信息逆变换，实现边缘检测。如第4章的例子，检测效果有限。
基于小波变换模极大值的边缘检测方法
  先平滑图像，再检测边缘
  卷积运算的微分性质：
  平滑函数满足一定要求时，其一阶偏导数为小波函数，因此，对图像进行小波变换，再检测局部极值，确定边缘

## Slide 61
7.6 基于小波变换的边缘检测
选取平滑函数，求一阶偏导确定小波函数
进行小波变换
计算图像的二进小波变换矢量模值和相角
寻找梯度方向上取极大值的点
去除噪声点，确定边缘图像
（2）步骤

## Slide 62
7.6 基于小波变换的边缘检测
（3）例程
原图
小波变换
模图像
模极大提取的
边缘图像

## Slide 63
7.7 综合实例
打开一幅彩色图像，进行人像的皮肤美化处理
（1）设计思路
  要求：尽可能地使皮肤变得平滑、白皙。采用所学基础处理方法实现题目要求。
操作：
  图像平滑处理，去除瑕疵；
  基于肤色模型的皮肤区域分割；
  将原始图像的背景部分和平滑的皮肤图像进行融合；
  对融合后的图像进行适度锐化。

## Slide 64
7.7 综合实例
（2）各模块设计
  主程序

## Slide 65
7.7 综合实例
（2）各模块设计
  平滑：双边滤波

## Slide 66
7.7 综合实例
（2）各模块设计
  皮肤区域分割
基于RGB的非肤色粗过滤
基于YCgCr空间分布的肤色细分割
滤波去噪

## Slide 67
7.7 综合实例
（2）各模块设计
  图像融合
    将双边滤波后的图像提取肤色区域，原图提取背景区域，两图融合

## Slide 68
7.7 综合实例
（2）各模块设计
  图像锐化
    采用拉普拉斯算子锐化，锐化力度降为1/3

## Slide 69
7.7 综合实例
（3）分析
方案综合利用了双边滤波、色彩空间、代数运算、锐化等技术，可以通过这个实例了解相关图像处理技术的综合应用
方案中也存在一些不足之处，如只实现了美化，未曾实现亮白处理；基于色彩空间的肤色检测仅采用阈值模型方法，适用面受限，当光照变化或图中存在与肤色接近区域时，肤色检测率受到较大影响。

## Slide 70
思考
7.1已知一幅图像经过均值滤波之后，变得模糊了，问用锐化算法是否可以将其变的清晰一些？请说明你的观点，并基于MATLAB编程验证。
7.2为什么能采用微分算子实现图像锐化？一阶微分算子与二阶微分算子在提取图像细节信息时有什么异同？

## Slide 71
编程实践
7.3编写程序，利用八个模板的Sobel算子实现边缘检测和图像锐化。
7.4编写程序，利用Prewitt算子实现彩色图像边缘检测和图像锐化。
7.5编写程序，利用边缘检测方法获取图像中的车道线。
7.6编写程序，利用边缘检测方法获取网球场运动区域边线。